Henan Lansen Environmental Protection

Science And Technology CO., LTD.

郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目

环境影响报告书

（简 本）

编制单位：河南蓝森环保科技有限公司

# 呈报单位：郑州瑞孚置业有限公司

# 二〇一四年七月

第一章 总论

1.1 项目由来

近年来，医疗器械电子产业成为我国战略性新兴产业的发展重点。我国医疗器械电子产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。我国已初步建立了多学科交叉的医疗器械电子研发体系，产业发展初具规模，一些地区呈现集群发展态势。随着新医改政策和扩大内需政策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，我国医疗器械电子产业市场前景非常广阔。

预计今后几年内我国医疗设备市场年增速都将达到10%以上，高端医疗设备销售增速将高达15%以上。另外，随着技术进步和我国经济的迅速发展，我国与国际接轨步伐的加快，将促进国内装备的更新换代，扩大医疗器械的市场容量。伴随技术进步，我国不断采用高新技术，使医疗器械电子在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高，这势必将促进一大批老产品的提前退役，引发新的医疗器械电子市场需求。可以预见，我国医疗器械电子市场将迎来一个快速发展的时期；随着经济的发展、对健康投入的增加、人口老龄化加上国家对医疗器械电子技术创新的大力扶持，器械产业发展潜力巨大，未来10-15年将迎来飞速发展的“黄金时期”。

我省医疗器械电子企业经历了多年的发展之后，目前正处于快速成长阶段，很多企业目前的生产环境已经满足不了发展需求，急需寻找更好的生产场地和建设平台。目前，郑州市高新区是生产企业最集中的地区之一，随着政府政策调整，大批企业急需外迁，也为医疗器械电子产业园的建设提供了良好机会。因此，由河南省医疗器械行业协会主导，郑州瑞孚置业有限公司计划在新郑市薛店镇投资建设郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目。

本项目属于房地产开发建设项目，项目总投资130570.6万元，项目位于新郑市薛店镇解放北路与S102交叉口西南角。项目总建筑面积542533.4平方米，其中标准化厂房建筑面积496022.78平方米，办公宿舍及其他配套用房建筑面积46510.62平方米。建设内容包括：工业化厂房、办公宿舍楼及会展中心。项目建设起止年限：2014年8月至2017年3月。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，结合本项目的建设规模，确定本项目应编制环境影响报告书。受建设单位的委托，河南蓝森环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司组织相关技术人员在现场踏勘、收集资料、走访调查的基础上，并结合项目特征、性质和环境状况等，按照技术导则的要求，编制完成了《郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目环境影响报告书简本》，现提请审查。

1.2 评价对象

本次评价对象为郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目。

项目建成后入住的企业，需另行办理环保手续。

1.3 污染控制及环境保护目标

1.3.1 污染控制目标

1.3.1.1 施工期环境控制目标

（1）扬尘控制要符合《郑州市大气污染防治条例》，扬尘不对外环境造成明显影响为控制目标。

（2）施工期噪声按照《郑州市环境噪声污染防治办法》的规定，以场界噪声达标为控制目标。

（3）施工期的废水、固体废物要妥善处置，不造成二次污染为控制目标。

1.3.1.2 运营期环境控制目标

（1）污水排放以达到《污水综合排放标准》三级标准为控制目标；

（2）噪声以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准为控制目标。

1.3.2 环境保护目标

本项目位于新郑市薛店镇解放北路与S102交叉口西南角，经现场查看，本项目西侧为空地；北侧与S102相邻，路对面是空地，西北侧150m为瑞泰耐火材料科技公司；东侧为小路，路对面为空地，290m处为候庄村（拆迁中）；南侧为岗周村（即将拆迁）。

根据上述对项目周围环境的描述，并结合对项目施工和运营期环境影响的初步预测和本次评价范围分析，可确定本项目周围主要环境保护目标见下表1-1。

表1-1               环境保护目标和级别

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 环境空气 | 岗周村（即将拆迁） | S | 紧邻 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| 水环境 | 莲河 | E | 3500 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |

第二章 建设项目概况及工程分析

2.1 建设项目概况

2.1.1 项目名称、建设性质

项目名称：郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目

建设性质：新建

建设单位：郑州瑞孚置业有限公司

2.1.2 建设地点及周围环境概况

本项目位于新郑市薛店镇解放北路与S102交叉口西南角。经现场查看，本项目西侧为空地；北侧与S102相邻，路对面是空地，西北侧150m为瑞泰耐火材料科技公司；东侧为小路，路对面为空地，290m处为候庄村（拆迁中）；南侧为岗周村（即将拆迁）。

2.1.3 建设内容及规模

项目总投资130570.6万元，项目位于新郑市薛店镇解放北路与S102交叉口西南角。项目总建筑面积542533.4平方米，其中标准化厂房建筑面积496022.78平方米，办公及其他配套用房建筑面积46510.62平方米。建设内容包括：工业化厂房、办公宿舍楼及会展中心。项目总技术指标见表2-1，工程项目组成见表2-2。

表2-1                  本项目地块主要技术指标

| 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 132113.99 | / |
| 建筑用地面积 | m2 | 46239.89 | / |
| 总建筑面积 | m2 | 542533.4 | / |
| 其中 | 标准化厂房建筑面积 | m2 | 496022.78 | / |
|  | 办公楼建筑面积 | m2 | 46510.62 | / |
|  | 会展中心建筑面积 | m2 | 16000 | / |
| 绿化面积 | m2 | 46239.89 | / |
| 绿化率 | % | 35 | / |
| 容积率 | / | 1.75 | / |
| 建筑密度 | % | 35 | / |
| 停车位 | 个 | 1680 | 地上停车位 |

表2-2                   本项目主要建设内容

| 类别 | 建设项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建筑面积（m2） | 层数（层） | 高度（m） |  |
| 主体工程 | 标准化厂房 | 496022.78 | 5 | 24 | 115栋，框架结构，预留中央空调安装位置 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 46510.62 | 11 | 40 | 1栋 |
|  | 会展中心 | 16000 | 9 | 40 | 1栋 |
|  | 停车位 | 主要位于项目东侧和北侧区域 | 1680个 |
| 环保工程 | 化粪池 | HFRP(LWQ)-13化粪池4个 | 有效容积400m3 |
|  | 预留污水处理措施用地 | 预留面积2000m2 | / |
|  | 绿化 | 对道路两侧进行绿化，绿化面积总计46239.89m2，绿化率达到32% | / |

本项目此次评价主要对象为“表2-2”中的建设内容，本项目建成后入驻的企业，需按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价。本次评价不对项目建成后入住企业的环境影响做详细分析。

2.1.4 用地规划及现状

本项目位于新郑市薛店镇解放北路与S102交叉口西南角，地块为工业用地。符合薛店镇用地规划要求。

该项目用地现状大部分为空地，南侧小部分占用岗周村土地，尚未拆迁。

2.2 施工期污染因素

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、建筑垃圾、建筑施工废水、施工人员生活污水及生活垃圾。

2.3 营运期污染因素

根据本项目备案，本项目建成后只准引进医疗电子类的项目，鉴于此本次评价仅对上述项目类别做简要分析。项目投入运营后，对环境的影响因素主要为入驻企业工作人员的生活污水、生产废水、生活垃圾、生产固废、汽车尾气、入驻企业生产设备噪声及汽车运行噪声等。

施工期和营运期污染物产排情况见下表2-3。

表2-3                  污染物排放情况一览表

| 内容 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染物 | 建筑施工废水 | SS | 少量 | 沉淀池沉淀后回用 |
|  |  | 施工生活污水 | COD | 350mg/L，5.04kg/d | 经收集后用于厂区洒水降尘 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.43kg/d |  |
|  | 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | / | 通过加强管理、采取相应措施，可减少扬尘70%以上，使工地周界空气中TSP浓度低于1.0mg/m3 |
|  | 噪声 | 施工设备噪声源强在80-100dB(A)之间，根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），白天施工场界的最高噪声值不得超过70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A) |
|  | 固体废弃物 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 542.5t | 定点堆存，及时送往指定的建筑垃圾处置场 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 49.5t/a | 集中收集，定期清理送往指定的垃圾填埋场 |
| 营运期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | NOX | 少量 | 少量 |
|  |  |  | CO | 少量 | 少量 |
|  |  |  | THC | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/l，3.09t/a | 50mg/l，0.44t/a |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/l，1.59t/a | / |
|  |  |  | SS | 200mg/l，1.77t/a | / |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/l，0.26 t/a | 5mg/l，0.04t/a |
|  | 固废 | 办公 | 生活垃圾 | 738t/a | 0 |

第三章 环境质量现状

3.1环境空气

本项目通过搜集评价范围内已有的环境空气监测资料来反应项目所在地的环境空气质量状况。评价采用郑州市环境保护局发布的新郑市2014年上半年环境空气报告中的有关数据。监测点为新郑市环境保护局，位于本项目西南侧约11Km处，监测因子为SO2、NO2、PM10。根据监测数据，项目区域SO2和NO2日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准的要求；PM10出现超标现象，超标率为26%，主要超标原因为：北方气候干燥，城市局部地区基建产生扬尘造成的。

3.2地表水

本项目污水进入新郑市薛店镇污水处理厂处理，污水处理厂出水排入莲河，汇入双洎河。根据郑州市环境保护局公布的2014年上半年对双洎河新郑黄甫寨监测断面的监测结果，双洎河新郑黄甫寨断面水质污染因子中主要污染因子COD和NH3-N出现超标现象，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体的限值要求。双洎河新郑黄甫寨断面主要水质污染因子反映出双洎河新郑黄甫寨断面水质不能满足地表水功能区划，其主要原因是沿线企业排污及居民生活污水排放造成的。

3.3 声环境

经过现场实测，项目西、南、东边界和附近敏感点声环境现状昼、夜噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，北边界昼、夜噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。因此，评价范围内声环境质量现状较好。

3.4 地下水环境

本次评价采用《河南省正龙食品有限公司扩建挂面生产建设项目》2012年6月6日-8日对毛庄村、正龙食品有限公司院内、河东高老庄三个点位的监测数据。毛庄村位于本项目东南侧1.2Km处，正龙食品有限公司位于本项目东南侧2Km处，河东高老庄位于项目东南侧7.8Km处。由监测结果分析可知，项目区域地下水环境质量良好，pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数均可以达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准要求。项目区域地下水质量良好。

第四章  环境影响预测与分析

4.1 施工期对环境的影响分析

4.1.1 施工期大气环境影响

施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。本项目施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘，其次为施工机械及运输车辆尾气。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成的。根据类比分析，施工扬尘对环境的影响随着下风向距离的增加而逐渐减少，距施工现场150m范围内的环境敏感点受到不同程度的扬尘影响，150m外扬尘对环境的影响很小，基本能够达到TSP《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准0.3mg/m3的要求。本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工期间运输车辆较多，排放的汽车尾气会对周边的大气环境造成一定的影响，但是由于施工机械和运输车辆有间歇性、流动性，加之施工区地势平坦，大气污染物的扩散空间较大，空气流通较好，因此，施工区施工车辆尾气造成的大气污染物浓度的局部增加不会使当地的大气环境质量发生质的变化。评价建议施工期间应加强施工车辆等的管理，降低其对环境的影响。

4.1.2 施工期废水影响预测与分析

项目施工期间的生产用水主要是场地洒扫抑尘和水泥管道设置时混凝土养护等施工废水和建筑废水。施工场地内雨水、施工废水以及进出施工场地的车辆清洗废水经临时沉淀池处理后用于施工场地和道路喷洒抑尘，不外排。

施工期污水主要为工作人员的生活污水，因施工人员日均生活用水量相对较少，经项目区临时污水管道排入市政污水管网。

4.1.3 施工期声环境影响预测与分析

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

在施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。当多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，叠加后的噪声比单台设备增加约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。这些机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~100dB（A）左右。施工期噪声是间歇或阵发性的，并具流动性、源强高等特征，因此在考虑本项目噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。

根据预测结果分析：施工阶段噪声对项目周边敏感点影响较小，但评价建议施工阶段尽量安排在昼间进行，且昼间施工尽量避开午休时间，使对周围声环境的影响可以降到最低程度。同时施工期的施工现场边界均在文物保护范围以外，不会对文物保护单位造成影响。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑施工垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。

本项目施工期间建筑垃圾产生量为587t，应尽量回收有用建筑垃圾作为填方或者筑路等使用，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门要求执行。

施工期间生活垃圾产生量为10.8t，依托当地环卫部门及时清运处理。

4.1.5 施工期生态环境影响分析

目前该项目所在地块属人工化的生态系统，本项目建成后将成为城市生态系统；拟建工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域生态环境。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对城市景观的影响。施工结束后，随着项目内绿化措施的实施，城市景观将在很大程度上得到改善。

随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

4.2 本项目营运期对环境的影响分析

本项目建成后入住的企业、食堂需根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价。根据项目备案，本项目为医疗产业园的建设项目，建成后入驻的企业为医疗电子产业，具体入驻企业尚未确定，因此，本次营运期环境影响评价只针对上述拟入驻企业做简要分析。

本次评价运营期环境影响分析的重点为项目会展中心、物业管理等产生的环境污染。

4.2.1 大气环境影响分析

本项目投入运营后，废气排放主要是生产废气及停车场的汽车尾气。

本项目营运后引进的医疗器械、电子项目产生的废气需经过处理，达到相关污染物排放标准，方可外排。

汽车尾气主要来自汽车出入停车场怠速和慢速行驶时产生的汽车尾气污染，主要污染因子为CO、THC、NO2等。本项目停车位共有1680个，全部位于地上，大气扩散条件较好，排出的废气经过大气扩散稀释后，汽车尾气污染对周围环境影响较小，可忽略不计。

为保证食堂营运过程中产生的油烟能够高空排放，评价建议项目食堂所在建筑物预留油烟通道。

在采取以上环保措施的基础上评价认为项目营运期对大气环境影响不大。

4.2.2 水环境影响分析

本项目营运期水环境污染源主要为生产废水和生活废水。由于项目建成后入驻企业的不确定性，其废水产生量和污染因素具有不确定性，为此，本项目建设中将预留2000m2的空地用于入驻企业建设污水处理措施。项目营运期产生的生产废水经污水处理措施处理达标后，排入市政污水管网，进入新郑市薛店镇污水处理厂处理达标后排放。

项目办公产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新郑市薛店镇污水处理厂处理后达标排放。

考虑到食堂污水含油量较大，为保证食堂污水达标排放，评价建议项目预留隔油池位置。

评价认为采取以上措施后预计项目营运期对水环境影响不大。

4.2.3 声环境影响分析

项目营运后噪声源主要有：（1）入驻企业设备噪声；（2）办公人员及社会生活噪声；（3）交通噪声。

该标准化厂房入驻企业运营期高噪声设备的声源值在70-85dB（A）之间，这些设备均置于室内，经基础减震、厂房隔音后，厂界噪声应能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

项目区内社会生活噪声主要为会展中心和入驻企业办公、生活产生的噪声，经类比，噪声源强在55-65dB(A)左右，对周围环境影响不大。

对于项目区道路交通噪声，项目区内管理部门应加强管理，对道路交通均设置限速、禁鸣标志、统一安排项目区内的汽车运输路线、道路两旁均种植高大树木、绿化带，降低交通噪声对本项目办公人员及周边环境的影响。

4.2.4 固体废物环境影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾及入驻企业生产可能产生的工业固体废物。

项目建成后，物业管理人员生活垃圾以0.5kg/（人•d）计算，会展中心生活垃圾产生量按0.15kg/（m2•d）计算，则项目产生垃圾738t/a（2.46t/d）。项目生活垃圾经收集后送往垃圾中转站。

项目营运期入驻的企业在生产过程中可能会产生工业固体废物，对产生的工业固废，入驻企业应按照国家相关要求进行分类储存、处置。对产生的危险废物，入驻企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，对危废进行合理贮存，并交由有危废处置资质的单位处理。

在采取以上环保措施的基础上评价认为项目营运期产生的固废对周围环境影响不大。

4.2.5 生态环境影响评价

本项目所在区域主要为城市生态系统，工业、交通是其主要的环境功能。本项目的建设不会影响到项目所在地区的生态系统功能。

第五章  污染防治措施分析

5.1 施工期污染防治措施

5.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期大气污染源主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械及运输车辆尾气等，本评价针对不同的污染源提出的环保措施见表5-1。

表5-1             施工期大气污染防护措施一览表

| 污染源 | 采取的防治或保护措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工车辆、施工扬尘及堆场扬尘 | （1）施工现场及施工车辆行驶路面经常洒水。 （2）开挖、钻孔过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘。 （3）加强原料堆放场的管理，采取定期喷水、覆盖等措施。 （4）加强施工现场运输车辆管理。混凝土及沥青成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒落物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 （5）运输车辆加蓬盖篷布防止泥土散落路面。 （6）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （7）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （8）做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 | 评价 建议 |

5.1.2 施工期水污染防治措施

施工期废水来源主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。拟采取的污染防治措施有：

（1）在施工区设置一座沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘。

（2）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。

（3）施工区修建临时工棚和旱厕，施工人员生活污水主要为洗漱用水，经收集后用于场区洒水降尘。

5.1.3 施工噪声污染防治措施

施工期在土石方阶段和打桩阶段噪声对周边的环境影响较大，为了降低施工噪声对周边环境的影响，评价提出以下降噪措施：

（1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《郑州市环境噪声污染防治办法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00~6：00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向相关主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。

（3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距项目周围人员较少的地方。

（4）在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。

（5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

（6）合理安排施工计划和进度。

（7）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

5.1.4 施工期固体废物防治措施

（1）由工程分析可知，施工期产生的建筑垃圾约587t。建筑垃圾按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固废运到当地政府指定的建筑垃圾处置地点（如垃圾填埋场）妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。

（2）在施工区设置6m3的生活垃圾池，将生活垃圾统一收集后由当地环卫部门及时清运处理。

5.1.5 施工期生态影响防治措施

①施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划。

②避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。

③应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，并修建挡土坝，避免发生水土流失。

④施工结束后，要按规划要求，对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。

5.2 运营期污染防治措施

本项目建成后入住的企业、食堂等配套设施需根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价。根据项目备案，本项目为医疗产业园的建设项目，建成后入驻的企业为医疗电子产业，具体入驻企业尚未确定，因此，本次营运期环境影响评价只针对上述拟入驻企业做简要分析。

本次评价运营期环境影响分析的重点为项目会展中心、物业管理等产生的环境污染。

5.2.1 大气污染防治措施

①本项目营运后引进的医疗器械、电子项目产生的废气需经过处理，达到相关污染物排放标准，方可外排。

②为保证食堂营运过程中产生的油烟能够高空排放，评价建议项目食堂所在建筑物预留油烟通道。

5.2.2污水防治措施

本项目营运期水环境污染源主要为生产废水和生活废水。本项目建设中将预留2000m2的空地用于入驻企业建设污水处理措施。项目营运期产生的生产废水经污水处理措施处理达标后，排入市政污水管网，进入新郑市薛店镇污水处理厂处理达标后排放。

项目办公产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新郑市薛店镇污水处理厂处理后达标排放。项目设计建设4座有效容积一共400m2的化粪池

考虑到食堂污水含油量较大，为保证食堂污水达标排放，评价建议项目预留隔油池位置。

5.2.3 固体废物防治措施

项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾及入驻企业生产可能产生的工业固体废物。

项目建成后，物业管理人员生活垃圾以0.5kg/（人•d）计算，会展中心生活垃圾产生量按0.15kg/（m2•d）计算，则项目产生垃圾738t/a（2.46t/d）。生活垃圾经收集后送往垃圾中转站。

项目营运期入驻的企业在生产过程中可能会产生工业固体废物，对产生的危险废物，入驻企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，对危废进行合理贮存，并交由有危废处置资质的单位处理。

5.2.4 噪声污染防治措施

该标准化厂房入驻企业运营期高噪声设备的声源值在70-85dB（A）之间，经基础减震、厂房隔音后，厂界噪声应能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

项目区内社会生活噪声主要为会展中心和入驻企业办公、生活产生的噪声，经类比，噪声源强在55-65dB(A)左右，对周围环境影响不大。

对于项目区道路交通噪声，项目区内管理部门应加强管理，对道路交通均设置限速、禁鸣标志、统一安排项目区内的汽车运输路线、道路两旁均种植高大树木、绿化带，降低交通噪声对本项目办公人员及周边环境的影响。

第六章  公众参与

6.1 公众参与的对象

为了使本次调查内容全面、客观、公正，并具有广泛性和代表性，本次公众参与对象主要为项目周围的居民和单位的办公人员及相关专家。

6.2 公众参与方式

公众参与形式和内容的设计是否合理和全面，直接影响公众参与结果的有效性、真实性和环境影响报告书的说服力以及环保措施的可行性。根据国家有关环保法规规定，结合本项目的实际情况，本次评价公众参与的方式主要为：公开环评信息（政府网站）、召开公众参与座谈会、发放公众参与调查表、现场走访等。

第七章  总量控制

本项目涉及的总量控制指标为COD、NH3-N。

依据工程分析，本项目生活污水经新郑市薛店镇污水处理厂处理后，排放水量为8832m3/a，新郑市薛店镇污水处理厂出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A处理标准（COD50mg/L，BOD510mg/L），因此，本项目COD排放量为0.44t/a，NH3-N排放量0.04t/a。本项目总量控制指标为：COD 0.44t/a，NH3-N 0.04t/a。

第八章  选址可行性及政策符合性分析

1、政策符合性分析

根据2011年国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家相关产业政策。

2、选址可行性分析

（1）根据新郑市薛店镇主要建设用地布局规划，项目所在地为工业用地，故本项目选址和建设内容与相关规划中的用地功能要求是相互一致的。

（2）本项目西侧为空地；北侧与S102相邻，路对面是空地，西北侧150m为瑞泰耐火材料科技公司；东侧为小路，路对面为空地，290m处为候庄村（拆迁中）；南侧为岗周村（即将拆迁）。本项目建设对周围环境影响不大。

（3）区域地势平坦，地域开阔，工程地质条件良好，有利于工程总图布置和施工。

（4）项目所在区域规划基础设施完善，市政规划的供电、给排水、供热、城市天然气、电信等设施配套齐全，交通发达。

综上所述，从环保和社会经济角度考虑，本项目选址合理。

第九章  结论与建议

9.1 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。

（2）施工期及营运期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（3）项目建成后，及时提出验收申请，验收合格后方可正式投入使用。

（4）加强对施工运输车辆的管理，保持良好的车况；禁止车辆超载运输；运输车辆在经过城区道路时，减速慢行，禁止鸣笛。

（5）项目建成后加强绿化，营造舒适优美的办公环境。

（6）项目建成后入驻的企业、附属设施食堂等不作为本次评价范围内的具体对象，本项目建成后入驻的企业及其附属设施食堂等，需按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价。

9.2 结论

郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的允许类；项目建设符合城市相关规划内容要求；项目所在区域交通便利，选址可行；项目产生的废水、废气、噪声及固体废物等污染物采取有效措施后均能实现达标排放或综合利用；区域公众积极支持项目建设。本项目的建设将对区域环境带来一定影响，但是，评价认为工程建设在认真执行环保“三同时”制度，落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目可行。

# Text boxes

国环评证乙字

第2537号

本项目所在地

附图一  本项目地理位置图

附图二  本项目周边环境示意图